ПРОГРАММА

мероприятий снижения потерь электроэнергии в электросетях

# МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети»

# на 2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Технические |  |  |
| 1.1 | При проведении работ на включенных по магистральной кольцевой схеме в сетях 0,4 кВ выполнение распределения нагрузок по присоединениям с учетом характеристик сетей. Для радиальных двухлучевых схем совместно с ЖЭУ включать под нагрузку оба присоединения. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.2 | Проведение замеров летних и зимних нагрузок на силовых трансформаторах в ТП и РП МУП РГРЭС. | Июнь, декабрь | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.3 | Проведение дневных и вечерних замеров летних и зимних нагрузок на силовых трансформаторах абонентов по договорам на обслуживание. | Июнь, декабрь | Договора на обслу-живание |
| 1.4 | Перераспределение нагрузок неравномерно загруженных по фазам силовых трансформаторов ТП, РП (кроме п. Солотча и п. Мурмино). | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.5 | Перераспределение нагрузок неравномерно загруженных по фазам силовых трансформаторов ТП, РП в п. Солотча и п. Мурмино. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.6 | Замена магистральных проводов ВЛ на провода с большим сечением. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.7 | Замена проводов ответвлений от ВЛ-0,4 кВ в малоэтажные жилые дома на самонесущие изолированные провода. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.8 | Замена КЛ на КЛ с большим сечением. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.9 | Своевременное выполнение работ по разгрузке перегруженных электрических сетей 6/10кВ. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.10 | При замене выбывших из эксплуатации приборов учета производить: | В течение года |  |
|  | – установку приборов учета класса точности 1.0 и выше, обеспечивающих удаленное снятие показаний приборов, для потребителей с максимальной мощностью не выше 670 кВт; |  | Тариф на передачу электро-энергии |
|  | – установку приборов учета класса точности 0,5S и выше, обеспечивающих удаленное снятие показаний приборов и позволяющих измерять почасовые объемы потребления электроэнергии, для потребителей с максимальной мощностью выше 670 кВт. |  |  |
| 1.11 | Контроль работоспособности трансформаторов тока и трансформаторов напряжения в РУ 10-6 кВ. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.12 | Установка защитных приспособлений на измерительные трансформаторы тока 0,4кВ. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.13 | Пломбирование приборов учета, кожухов вводных автоматов. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.14 | Монтаж АИИС КУЭ бытового сектора согласно выявленным участкам с наибольшими потерями электроэнергии и её эксплуатация. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 1.15 | Подключение новых точек к АИИС КУЭ РРЭ. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| II | Организационно-технические |  |  |
| 2.1 | Внесение в базу данных информации по замерам летних и зимних нагрузок на силовых трансформаторах МУП «РГРЭС». | Декабрь 2018г. – март 2019г. Июль – октябрь | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.2 | Расчёт коэффициента загрузки по току и коэффициента неравномерности нагрузки по фазам силовых трансформаторов по данным замеров летних и зимних нагрузок на силовых трансформаторах МУП «РГРЭС». | Март | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.3 | При оформлении технических условий для подключения новых нагрузок к существующим электрическим сетям задание новых ТП, РП с выделением в составе подстанции помещения для организации коммерческого учета электроэнергии. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.4 | При согласовании проектов проверка оптимальных характеристик ВЛ и КЛ-0,4-6/10 кВ, как по сечению токопроводящих жил, так и по их протяжённости с целью выбора оптимальной схемы электроснабжения. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.5 | При обследовании электрических сетей для подключения новых потребителей от ВЛ-0,4кВ, рекомендовать установку приборов учета на границе балансовой принадлежности или фасаде здания в герметичном шкафу, классе точности 2.0 и выше, давностью межповерочного интервала для однофазных не более 24 месяцев, трехфазных – не более 12 месяцев, с устройством, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.6 | Проверка работы измерительных комплексов. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.7 | Проведение технических осмотров. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.8. | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний приборов учета. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.9 | Проведение рейдов и «контрольных обходов» по выявлению фактов безучётного и бездоговорного пользования электроэнергией. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.10 | Проведение технического осмотра для определения точки отключения и последующее отключение объекта. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.11 | Проведение анализа потребления электрической энергии абонентами в сравнении с предыдущими периодами: | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
|  | а) выявление случаев малого расхода электроэнергии с последующим проведением технических осмотров. | В течение года |  |
| 2.12 | Уточнение электронной базы данных об объектах электрической сети по принадлежности электрических сетей. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.13 | Расчет и доначисление за потери электроэнергии в электрических сетях в случаях установки расчетных приборов учета не на границе балансовой принадлежности. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.14 | Расчет и анализ значений tgφ в соответствии с заданиями. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.15 | При оформлении технических условий для подключения новых нагрузок (свыше 15 кВт) к существующим электрическим сетям производить расчёт коэффициента загрузки установленных в ТП и РП силовых трансформаторов и анализ ситуации для выявления оптимальной мощности силовых трансформаторов в ТП и РП. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 2.16 | Проведение технического анализа соответствия расчетных измерительных трансформаторов тока фактически потребляемой нагрузке потребителя. | Постоянно при рассмотрении договоров | Тариф на передачу электро-энергии |
| III | Организационные |  |  |
| 3.1 | Выдача предписаний на поверку приборов учета, находящихся на балансе абонента. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.2 | Выдача предписаний на поверку трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, находящихся на балансе абонента. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.3 | Составление актов о безучетном и бездоговорном пользовании электроэнергией. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
|  |  | В течение года |  |
| 3.4 | При допуске сторонних организаций в ТП, РП, которые используют электроинструменты безучетно, составлять акт о б/у потреблении электроэнергии с указанием мощности подключаемого оборудования и количества часов работы. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.5 | Оперативная передача информации о производстве работ на объектах, оборудованных АИИС КУЭ. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.6 | Оперативная передача информации о безучетном и бездоговорном пользовании электроэнергией, выявленном в ходе проведении работ в электрических сетях. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.7 | Выдача заданий с целью выявления случаев превышения предельного значения tgφ. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.8 | Информирование потребителя о превышении предельного значения tgφ. Контроль проведения потребителем мероприятий по снижению значения tgφ. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.9 | При оформлении ТУ по подключению новых нагрузок к существующим электрическим сетям рекомендовать заявителю произвести расчет tgφ с целью выявления необходимости установки регулирующих и компенсирующих устройств реактивной мощности. | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.10 | Выдача предписаний потребителям о необходимости замены приборов учета с трансформаторами тока на приборы учета прямого включения, предписаний на поверку измерительных трансформаторов, предписаний на замену измерительных трансформаторов классом точности не ниже 0,5. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.11 | Выдача предписаний гражданам-потребителям на замену и поверку приборов учета с истекшим межповерочным интервалом. | В течение года | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.12 | Предоставление информации о безучетном пользовании электроэнергией на собственные нужды. | Ежемесячно | Тариф на передачу электро-энергии |
| 3.13 | При оформлении технических условий/заданий и согласовании проектов рекомендации заявителю: | Постоянно | Тариф на передачу электро-энергии |
|  | – типов и характеристик приборов учета для включения в АИИС КУЭ МУП «РГРЭС» РРЭ; |  |  |
|  | – установку определенного типа прибора учета; |  |  |
|  | – установку приборов учета «прямого» включения при электрической нагрузке до 100А; |  |  |
|  | – установку приборов учета класса точности 1.0 и выше, обеспечивающих удаленное снятие показаний приборов, для потребителей с максимальной мощностью не выше 670 кВт; |  |  |
|  | – установку приборов учета класса точности 0,5S и выше, обеспечивающих удаленное снятие показаний приборов и позволяющих измерять почасовые объемы потребления электроэнергии для потребителей с максимальной мощностью выше 670 кВт; |  |  |
|  | – установку расчетных приборов учета на границе раздела балансовой принадлежности; |  |  |
|  | – приобретение и установку измерительных трансформаторов тока с возможностью их опломбировки; |  |  |
|  | – установку измерительных трансформаторов тока класса точности не ниже 0,2S; 0,5. |  |  |
| 3.14 | Перевод жилых домов на расчет по общему учету при установке прибора учета (после проведения капитального ремонта, после восстановления общего учета сетевой организацией или потребителем). | В течение года | Договора с абонентами |